Справочная информация

| Американские единицы измерения | Метрические единицы измерения |
| --- | --- |
| 1 ярд=3 футам | 91.44 см |
| 1 фут=12 дюймам | 30.48 см |
| 1" дюйм=16 линиям | 2.54 см |
| 1/32" дюйма | 0.8 мм |
| 1/8" | 3.2 мм |
| 3/16" | 4.8 мм |
| 1/4" | 6.4 мм |
| 5/16" | 7.9 мм |
| 3/8" | 9.6 мм |
| 1/2" | 12.7 мм |
| 9/16" | 14.3 мм |
| 3/4" | 19 мм |
| 13/16" | 20.7 мм |
| 7/8" | 22.3 мм |
| 9/8" | 28.6 мм |
| 11/8" | 35 мм |
| #10 | 5.5 мм |
| #8 | 4-4.5 мм |
| #6 | 3.5-4 мм |
| Другие единицы измерения |
| 1 галлон=4 квартам | 3.785 л. |
| 1 унция (Oz) | 28.35 г. |
| 1 фунт (Lb) | 0.4536 г. |
| 1 куб. фут | 0.0283 куб. метр |
| Fo=(Co x 9/5) + 32 | Co=(Fo- 32) x 5/9 |

Таблица сечения провода

| Сечение провода в Ga (калибрах) | Диаметр провода в мм. | Сечение провода в мм.2 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8.25 | 53.4 |
| 1 | 7.35 | 42.4 |
| 2 | 6.54 | 33.6 |
| 4 | 5.19 | 21.2 |
| 8 | 3.26 | 8.35 |
| 10 | 2.59 | 5.27 |
| 12 | 2.05 | 3.31 |
| 14 | 1.63 | 2.08 |
| 16 | 1.29 | 1.31 |
| 18 | 1.024 | 0.823 |
| 20 | 0.812 | 0.519 |
| 22 | 0.644 | 0.325 |

Таблица подбора сечения и длины кабеля

| 300-225А | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225-150A | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
| 150-125A | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
| 125-105A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 1/0 Ga | 1/0 Ga |
| 105-85A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga |
| 85-65A | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga | 2 Ga |
| 65-50A | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 2 Ga |
| 50-35A | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga |
| 35-20A | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 4 Ga | 4 Ga | 4 Ga |
| 20-0A | 10 Ga | 10 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga | 8 Ga |
|  | 0-1.2m | 1.2-2.1m | 2.1-3.0m | 3.0-4.0m | 4.0-4.9m | 4.9-5.8m | 5.8-6.7m | 6.7-8.5m |